|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 1144-80 (СТ СЭВ 2329-80) ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ Конструкция и размеры Half-round head wood screws. Construction and dimensions ГОСТ 1144-80 (СТ СЭВ 2329-80) Дата введения 1982-01-01 1. Настоящий стандарт распространяется на шурупы с полукруглой головкой с диаметром стержня от 1,6 до 10 мм. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 2329. Требования настоящего стандарта являются обязательными. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструкция и размеры шурупов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. __________________ * Размеры для справок. Таблица 1 мм Диаметр резьбы d (пред. откл. h14) 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 Внутренний диаметр резьбы d2, не более 1,1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,5 4,2 5,6 7,0 Шаг резьбы Р (пред, откл. ± 0,2 Р) 0,8 1 1,25 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3,5 4,5 Диаметр головки D 3,2 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 Высота головки К 1,1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,5 4,2 5,6 7,0 Радиус сферы R1 2,6 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 8,0 9,6 12,8 16,0 R2 1,3 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 4,0 4,8 6,4 8,0 Номер крестообразного шлица - 0 1 2 3 4 Диаметр крестообразного шлица m - 2 2,6 3,0 4,1 4,6 5,2 7,0 8,2 10,6 Глубина крестообразного шлица h, не более - 1,2 1,3 1,7 1,8 2,2 2,8 3,2 4,6 5,6 Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц. не более - 1,3 1,4 1,8 2,2 2,5 3,1 3,7 5,1 6,3 не менее - 1,0 1,1 1,5 1,7 2,0 2,6 3,2 4,6 5,8 Таблица 2 мм Длина шурупа l Диаметр шурупа d 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 7 - - - - - - - 10 - - - - - 13 - - - 16 - - - - (18) - - - - 20 - - Стандартные длины - - (22) - - - - 25 - - - - 30 - - - - - 35 - - - - - - 40 - - - - - - 45 - - - - - - - 50 - - - - - - 60 - - - - - - 70 - - - - - - - 80 - - - - - - - 90 - - - - - - - 100 - - - - - - - Примечание. Длины шурупов, заключенные в скобках, применять не рекомендуется. Пример условного обозначения шурупа исполнения 1, диаметром d= 3 мм, длиной l = 20 мм из низкоуглеродистой стали, без покрытия Шуруп 1-3×20 ГОСТ 1144-80 То же, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления хроматированным Шуруп 1-3×20.016 ГОСТ 1144-80 То же, исполнения 2, из коррозионностойкой стали, без покрытия Шуруп 2-3×20.2 ГОСТ 1144-80 (Измененная редакция, Изм. № 2). 3. Шлицы прямые-по ГОСТ 24669, крестообразные-по ГОСТ 10753. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3а. Диаметр гладкой части стержня d1 должен быть не менее диаметра под накатку резьбы или не превышать номинального значения наружного диаметра резьбы шурупа. 3б. Радиус под головкой-по ГОСТ 24670. 3а, 3б. (Введены дополнительно, Изм. № 2). 4. Технические требования-по ГОСТ 1147. 5. Теоретическая масса шурупов указана в приложении 1. 6. Допускается при необходимости обеспечения взаимозаменяемости для применения в изделиях, спроектированных до 1 января 1980 г., по согласованию с потребителем изготовлять шурупы с допусками по приложению 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Масса стальных шурупов Длина шурупа l, мм Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг  при номинальном диаметре резьбы d, мм 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 7 0,13 0,20 0,33 - - - - - - - 10 0,16 0,26 0,42 0,64 0,89 - - - - - 13 0,20 0,32 0,51 0,77 1,07 1,44 2,40 - - - 16 - 0,38 0,60 0,90 1,25 1,67 2,76 - - - 18 - - 0,66 0,99 1,36 1,83 3,00 4,53 - - 20 - - 0,71 1,08 1,48 1,98 3,24 4,88 - - 22 - - 0,77 1,16 1,60 2,14 3,49 5,22 - - 25 - - 0,86 1,30 1,78 2,36 3,85 5,74 - - 30 - - - 1,52 1,07 2,75 4,45 6,61 - - 35 - - - - 2,36 3,14 5,06 7,47 - - 40 - - - - 2,66 3,52 5,67 8,34 - - 45 - - - - - 3,91 6,27 9,20 - - 50 - - - - - 4,29 6,88 10,07 18,47 - 60 - - - - - 5,06 8,09 11,80 21,52 - 70 - - - - - - 9,30 13,53 24,57 - 80 - - - - - - - 15,26 27,63 44,39 90 - - - - - - - 16,99 30,68 49,14 100 - - - - - - - 18,72 33,73 53,89 Примечание. Для определения массы шурупов из латуни массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное ДОПУСКИ ДЛЯ ШУРУПОВ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ПО СИСТЕМЕ ЕСДП СЭВ и ОСТ Поля допусков по ЕСДП СЭВ по системе ОСТ h14 В7 js15 CM8 js17 СМ10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. Г. Вильде, Р. В. Жирова, Т. М. Хлопунова, Т. Е. Юрченко 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.80 № 3274 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2329-80 4. ВЗАМЕН ГОСТ 1144-70 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 1147-80 4 ГОСТ 10753-86 3 ГОСТ 24669-81 3 ГОСТ 24670-81 3б СТ СЭВ 2329-80 1 6. Проверен в 1990 г. Постановлением Госстандарта от 29.03.91 № 406 снято ограничение срока действия 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1981 г., марте 1991 г. (ИУС 3-82, 6-91) |  |
| --- | --- | --- |