|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ОТВОДЫ ГНУТЫЕ И ВСТАВКИ КРИВЫЕ НА ПОВОРОТАХ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 24950–81 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗРАБОТАН Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности ИСПОЛНИТЕЛИ С. И. Бакшеева (руководитель темы), канд. эконом. наук; И. В. Попрыкина;Б. В. Покровский; Е. Б. Лунц; Э. П. Ажгиревич; А. А. Шишов; И. В. Сессин ВНЕСЕН Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности Зам. министра Ю. П. Баталин УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1981 г. № 155 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ОТВОДЫ ГНУТЫЕ И ВСТАВКИ КРИВЫЕ НА ПОВОРОТАХ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Технические условия Bent branches and elbows at line bends for transmission steel. Pipelines specifications Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1981 г. № 155 срок введения установлен с 01.07 1982 г. Несоблюдение стандарта преследуется по закону Настоящий стандарт распространяется на гнутые отводы и кривые вставки, предназначенные для выполнения поворотов в вертикальной или горизонтальной плоскости линейной части стальных магистральных трубопроводов и ответвлений от них изготовляемые на трубогибочном оборудовании способом поперечной гибки труб в холодном состоянии. 1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 1.1. Отводы должны изготавливаться трех типов: 1-из одной трубы в соответствии с черт. 1; 2-из одной трубы с применением на период гибки второй инвентарной трубы или патрона-удлинителя; 3-из двух труб в соответствии с черт. 2. Отвод типа 1 Dн-наружный диаметр отвода;  -угол гибки отвода; l1 и l3-прямые концы отвода; l2-гнутая часть отвода. Черт. 1 Отвод типа 3 1, 2-трубы, образующие отвод; Dн- наружный диаметр отвода; l1,l3-прямые концы отвода; l2 - гнутая часть отвода; l4,l5-прямые участки труб у поперечного сварного шва; -уголгибки отвода; С - поперечный сварной шов, соединяющий трубы. Черт. 2 1.2. Наружный диаметр, справочная толщина стенок, длина и отклонения от длины труб, из которых изготовляются отводы, должны соответствовать указанным в табл. 1. Таблица 1 Наружный диаметр труб, Длит труб, мм Отклонения от длины Справочная толщина стенки труб, мм мм труб, м прямошовных бесшовных 219 49 6-18 273 9,8 ± 0,2 49 718 325 69 8-18 377 610 9-18 496 612 9-18 530 5,5-12  720 7-14  820 11,6 ± 0,2 7-14  1020 922  1220 10-26  1420 1526,5 - 1.3. При изготовлении отводов угол гибки должен приниматься кратным 3°. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при изготовлении отводов принимать угол гибки кратным 1°. Отклонения от величины угла гибки отводов не должны превышать ± 20. 1.4. Диаметр отводов, расчетный унифицированный радиус гибки и угол гибки отводов должны соответствовать указанным в табл. 2. 1.5. Условное обозначение отвода должно состоять из: обозначения типа, наименования изделия, угла гибки, значения наружного диаметра, толщины стенки, марки (класса) стали труб, обозначения стандарта на трубы и настоящего стандарта. Пример условного обозначения отводов типа 1 с углом гибки 6°, диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 10 мм, из труб по ГОСТ 20295-74, изготовленных из стали марки 17Г1СУ: 1 ГО. 6°. 820. 10-ГОСТ 20295-74-17Г1СУ. IОСТ 24950-81 1.5. Вставки подразделяют на три вида: А-вставка, изготовленная из отводов типа 1; Б » » » » » 2; В » » » » » 3. Таблица 2 Диаметр Расчетный Угол гибки в градусах для отводов типов отвода, мм унифицированный радиус гибки, м 1 2 3 219377 15 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 - - 426 20 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 - - 530 25 3, 6, 9, 12, 15, 18 - - 720820 35 3, 6, 9 12 12, 15, 18, 21, 24 1020 40 3, 6, 9 12 12, 15, 18, 21 1220-1420 60 3, 6 9 9, 12, 15 Вставка вида А из трех отводов типа 1 приведена на черт. 3. Вставка из трех отводов 1,2, 3-отводы; l1,l3, l6 -прямые концы отводов; С-поперечный сварной шов, соединяющий гнутые отводы; 1,2,3- углы гибки отводов; с-угол вставки. Черт. 3 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Отводы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 2.2. Отводы следует изготавливать из стальных бесшовных труб диаметром 219, 273, 325, 377, 426 мм по ГОСТ 8733-74; из прямошовных труб диаметром 219, 273, 325, 377, 426, 530, 720, 820 мм по ГОСТ 20295-74 и из прямошовных труб диаметром от 219 до 1420 мм по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке. 2.3. Предельные отклонения по толщине стенки отводов должны соответствовать допускам на толщину стенки труб, из которых изготовляются эти отводы. 2.4. При гибке прямошовной трубы продольный сварной шов должен располагаться в нейтральной плоскости, материал стенки в которой при гибке воспринимает минимальные нагрузки. Отклонение продольного сварного шва труб от нейтральной плоскости не должно превышать 1/15 диаметра отвода. 2.5. При изготовлении отводов из труб с поперечным сварным швом участки длиной не менее 0,5 диаметра трубы около поперечного сварного шва не должны подвергаться гибке. 2.6. Минимальный радиус гибки на любом участке гнутой части отвода должен быть не менее 40 диаметров трубы. 2.7. Гибка отводов должна производиться при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°С. 2.8. По показателям внешнего вида отводы должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на прямые трубы, из которых изготавливаются эти отводы. Вставки, заплаты и наварка металла в месте повреждения отвода запрещаются. Отводы не должны иметь трещин, рванин, расслоений и закатов. Высота гофр на отводах не должна превышать толщину стенки трубы и не должна быть более 10 мм. 2.9. Требования, предъявляемые к поперечным сварным швам у отводов типа 3 и вставок из нескольких отводов, должны соответствовать ГОСТ 16037-80 и СНиП III-42-80. 2.10. Длина отвода типа 1 или 2 должна быть равна длине трубы, из которойизготовляется отвод, а длина отвода типа 3- длине двух труб (табл. 1). 2.1. Допуски на овальность отводов должны соответствовать приведенным в СНиП III-42-80. До 1 января 1984 г. допускается изготавливать отводы с овальностью прямых концов не более 3 % и гнутой части не более 5 %. 2.12. Торцы отводов должны иметь фаски под сварку в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на трубы, из которых изготовлены эти отводы. 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1. По соглашению изготовителя с потребителем отводы должны поставляться в соответствии с заказом потребителя на величину угла гибки и вида вставки по табл. 1-6 рекомендуемого приложения. 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4.1. При гибке отводов, монтаже, сварке и контроле качества работ должны выполняться требования техники безопасности, установленные СНиП III-42-80. 4.2. Погрузочно-разгрузочные работы, укладку отводов в штабель, а также их транспортирование следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 и СНиП III-42-80. 5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 5.1. Отводы должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя поштучно в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 5.2. Приемку каждого отвода производят по показателям внешнего вида и допускам по длине, углу гибки, высоте гофр, овальности прямых концов и гнутой части, а также по минимальному радиусу гибки. 5.3. Данные предприятия-изготовителя о химическом составе и механических характеристиках стали труб, а также эквивалент по углероду и величине гарантируемого гидравлического давления труб заносят в документ о качестве отводов. 5.4. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей, изделие бракуют. 5.5. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия отвода требованиям настоящего стандарта, применяя при этом указанные ниже методы испытании. 6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 6.1. Для контроля линейных размеров отводов следует применять рулетку по ГОСТ 7502-80 и металлическую линейку по ГОСТ 427-75, а также штангенциркули, кронциркули и другие измерительные инструменты, изготовляемые по стандартам на этот инструмент. 6.2. Длину отводов и отклонение продольного сварного шва от нейтральной плоскости отвода измеряют с погрешностью ± 50 мм, остальные размеры-с погрешностью ±1 мм. 6.3. Длину отвода измеряют рулеткой вдоль наружной образующей. 6.4. Отклонение продольного сварного шва отвода от нейтральной плоскости измеряют металлической линейкой по перпендикуляру от продольной кромки гибочного ложемента станка до сварного шва. 6.5. Угол гибки отвода проверяют при помощи оптического квадранта по ГОСТ 14967-80 или ведомственными измерительными приборами, изготовленными по чертежам, утвержденным в установленном порядке. Допускается проверять угол гибки отвода по табл. 3 по трем инструментально измеряемым параметрам: длине хорды между концами отвода (L), высоте стрелки от хорды до внутренней образующей отвода (h) и углу между хордой и прямым участком трубы, со стороны которого была начата ее гибка (1) (черт. 4). Параметры отвода для определения угла гибки t-толщина стенки отвода (принимается по толщине стенки трубы); Dн-диаметр отвода (принимается по наружному диаметру трубы); -угол гибки отвода; 1 - угол между хордой и прямым участком трубы со стороны которого была начата ее гибка; L-длина хорды между концами отвода; h-высота стрелки (максимальная) от хорды до внутренней образующем отвода. Черт. 4 Таблица 3 Размеры в мм Диаметр отвода типа 1 Угол 219273 325377 426 гибки отвода  Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 1° 9797 18 0° 52' 9796 18 0° 52' 9796 18 0° 52' 2 9795 39 1 43 9793 39 1 43 9791 41 1 42 3 9791 63 2 32 9789 63 2 32 9787 66 2 30 4 9788 89 3 20 9784 89 3 20 9782 94 3 16 5 9784 116 4 06 9780 116 4 06 9776 124 3 59 6 9780 146 4 50 9774 146 4 50 9770 156 4 41 7 9775 176 5 33 9768 176 5 33 9763 188 5 20 8 9769 208 6 15 9762 208 6 15 9756 221 5 58 9 9763 240 6 54 9755 240 6 55 9749 255 6 33 10 9757 273 7 33 9748 273 7 33 9741 288 7 06 11 9750 306 8 09 9740 306 8 09 9732 320 7 37 12 9743 339 8 44 9732 339 8 44 9723 352 8 06 13 9735 373 9 17 9723 372 9 18 9714 383 8 32 14 9726 405 9 49 9714 405 9 49 9704 412 8 57 15 9718 438 10 19 9704 437 10 19 9695 439 9 19 16 9709 469 10 48 9694 469 10 48 9685 465 9 39 17 9699 500 11 15 9684 499 11 15 9675 488 9 57 18 9690 530 11 40 9673 529 11 40 9666 509 10 13 19 9680 558 12 03 9662 557 12 04 9657 527 10 26 20 9670 585 12 25 9651 584 12 26 9648 543 10 38 21 9660 611 12 46 9640 610 12 46 9640 555 10 47 22 9649 635 13 05 9629 634 13 05 23 9639 657 13 22 9618 656 13 22 24 9630 678 13 37 9608 676 13 37 25 9620 696 13 51 9597 695 13 51 26 9611 713 14 03 9587 711 14 03 27 9602 727 14 14 9578 726 14 14 Продолжение табл. 3 Размеры в мм Диаметр отвода типов 1, 2 и 3 Угол 1020 Угол 1220 1420 гибки ствола  Тип ствола Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 гибки отвода  Тип ствола Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 Тип ствола Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 1° 1 11590 36 0° 45' 1° 1 11589 38 0° 43' 1 11587 38 0° 43' 2 1 11580 75 1 26 2 1 11577 80 1 21 1 11573 80 1 21 3 1 11570 117 2 05 3 1 11565 121 1 53 1 11559 121 1 53 4 1 11559 158 2 39 4 1 11552 160 2 20 1 11545 160 2 20 5 1 11547 198 3 10 5 1 11539 193 2 42 1 11530 193 2 42 6 1 11535 237 3 37 6 1 11525 220 2 58 1 11515 220 2 58 7 1 11522 272 4 01 7 2 11513 238 3 09 2 11530 238 3 09 8 1 11509 303 4 21 8 2 11501 247 3 14 2 11487 247 3 14 9 1 11497 330 4 37 9 2 11492 250 3 18 2 11474 250 3 18 10 2 11484 351 4 50 7 3 23101 450 4 55 3 23089 450 4 55 11 2 11472 366 4 58 8 3 23084 503 5 18 3 23070 503 5 18 12 2 11461 375 5 04 9 3 23067 552 5 38 3 23051 551 5 38 10 3 23061 654 7 25 10 3 23048 596 5 55 3 23031 595 5 55 11 3 23041 733 8 00 11 3 23030 645 6 10 3 23011 645 6 10 12 3 23019 811 8 33 12 3 23012 690 6 22 3 22991 690 6 22 13 3 22999 875 8 59 13 3 22995 725 6 31 3 22972 724 6 31 14 3 22978 937 9 23 14 3 22979 750 6 37 3 22955 749 6 37 15 3 22956 996 9 46 15 3 22965 764 6 41 3 22939 763 6 41 16 3 22934 1052 10 06 17 3 22911 1104 10 25 18 3 22889 1151 10 42 19 3 22866 1194 10 57 20 3 22844 1233 11 10 21 3 22823 1267 11 21 Продолжение табл. 3 Размеры в мм Диаметр отводов типов 1, 2 и 3 Угол 720820 гибки отвода  Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 1° 1 11592 36 0° 45' 2 1 11585 75 1 27 3 1 11576 116 2 07 4 1 11567 157 2 43 5 1 11558 198 3 16 6 1 11548 238 3 45 7 1 11537 276 4 12 8 1 11526 311 4 35 9 1 11515 342 4 55 10 2 11504 370 5 12 11 2 11493 393 5 26 12 2 11482 411 5 37 10 3 23084 636 7 36 11 3 23066 714 8 14 12 3 23047 783 8 49 13 3 23029 854 9 15 14 3 23011 913 9 40 15 3 22992 970 10 04 16 3 22971 1024 10 25 17 3 22951 1075 10 45 18 3 22930 1124 11 04 19 3 22909 1169 11 21 20 3 22888 1210 11 36 21 3 22867 1247 11 49 22 3 22847 1282 12 01 23 3 22827 1320 12 12 24 3 22809 1353 12 20 Продолжение табл. 3 Размеры в мм Диаметр отвода типов 1, 2 и 3 Угол 1020 Угол 1220 1420 гибки ствола  Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 гибки отвода  Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 1° 1 11590 36 0° 45' 1° 1 11589 38 0° 43' 1 11587 38 0° 43' 2 1 11580 75 1 26 2 1 11577 80 1 21 1 11573 80 1 21 3 1 11570 117 2 05 3 1 11565 121 1 53 1 11559 121 1 53 4 1 11559 158 2 39 4 1 11552 160 2 20 1 11545 160 2 20 5 1 11547 198 3 10 5 1 11539 193 2 42 1 11530 193 2 42 6 1 11535 237 3 37 6 1 11525 220 2 58 1 11515 220 2 58 7 1 11522 272 4 01 7 2 11513 238 3 09 2 11530 238 3 09 8 1 11509 303 4 21 8 2 11501 247 3 14 2 11487 247 3 14 9 1 11497 330 4 37 9 2 11492 250 3 18 2 11474 250 3 18 10 2 11484 351 4 50 7 3 23101 450 4 55 3 23089 450 4 55 11 2 11472 366 4 58 8 3 23084 503 5 18 3 23070 503 5 18 12 2 11461 375 5 04 9 3 23067 552 5 38 3 23051 551 5 38 10 3 23061 654 7 25 10 3 23048 596 5 55 3 23031 595 5 55 11 3 23041 733 8 00 11 3 23030 645 6 10 3 23011 645 6 10 12 3 23019 811 8 33 12 3 23012 690 6 22 3 22991 690 6 22 13 3 22999 875 8 59 13 3 22995 725 6 31 3 22972 724 6 31 14 3 22978 937 9 23 14 3 22979 750 6 37 3 22955 749 6 37 15 3 22956 996 9 46 15 3 22965 764 6 41 3 22939 763 6 41 16 3 22934 1052 10 06 17 3 22911 1104 10 25 18 3 22889 1151 10 42 19 3 22866 1194 10 57 20 3 22844 1233 11 10 21 3 22823 1267 11 21 Продолжение табл. 3 Размеры в мм Диаметр отводов типов 1, 2 и 3 Угол 720820 гибки отвода  Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол 1 1° 1 11592 36 0° 45' 2 1 11585 75 1 27 3 1 11576 116 2 07 4 1 11567 157 2 43 5 1 11558 198 3 16 6 1 11548 238 3 45 7 1 11537 276 4 12 8 1 11526 311 4 35 9 1 11515 342 4 55 10 2 11504 370 5 12 11 2 11493 393 5 26 12 2 11482 411 5 37 10 3 23084 636 7 36 11 3 23066 714 8 14 12 3 23047 783 8 49 13 3 23029 854 9 15 14 3 23011 913 9 40 15 3 22992 970 10 04 16 3 22971 1024 10 25 17 3 22951 1075 10 45 18 3 22930 1124 11 04 19 3 22909 1169 11 21 20 3 22888 1210 11 36 21 3 22867 1247 11 49 22 3 22847 1282 12 01 23 3 22827 1320 12 12 24 3 22809 1353 12 20 Отклонения от размеров, приведенных в табл. 3, не должны превышать: по длине хорды L: для отводов типов 1 и 2 . . . . . . ± 250 мм для отводов типа 3 . . . . . . . . ± 450 мм по высоте стрелки h . . . . . . . 10 % по углу 1 . . . . . . . . . .  20 для отводов диаметром 219-820 мм не более чем 1 м; для отводов диаметром 1020-1420 мм не более чем 1,5 м. Для измерения максимального и минимального диаметров отводов применяют металлическую линейку, а гнутой части-ведомственный измерительный инструмент, изготовленный по чертежам, утвержденным в установленном порядке. 6.9. Высоту гофр измеряют с помощью штангенциркуля и металлической линейки длиной не более 0,3 наружного диаметра трубы, устанавливаемой на ребро по вершинам гофр или одиночной гофры параллельно оси отвода, и определяют по величине наибольшего зазора между отводом и нижней образующей линейки. 6.10. Внешний вид отводов и труб проверяют визуально. 7. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 7.1. На каждом отводе на расстоянии не более 200 мм от торца прямого конца трубы, со стороны которого была начата гибка, наносят светлой краской маркировку, которая должна содержать следующие данные: тип отвода; угол гибки; диаметр; толщину стенки; марку стали; порядковый номер отвода; штамп ОТК. 7.2. Транспортирование отводов производят любым видом транспорта. При транспортировании, погрузке и выгрузке отводов должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений. 7.3. При перевозке по железной дороге отводы грузят на открытые платформы или в полувагоны раздельно по диаметрам. 7.4. Перевозка гнутых отводов должна производиться в соответствии с условиями перевозок на железнодорожном транспорте, утвержденными в установленном порядке. 7.5. По согласованию изготовителя с потребителем отводы могут быть законсервированы или покрыты противокоррозионным покрытием. Вид консервации или изоляции оговаривают в заказе и отмечают в сопроводительной документации. 7.6. Изготовленные отводы должны быть рассортированы по величине угла гибки, диаметрам, толщинам стенки и маркам стали и храниться не более чем в два ряда горизонтально относительно поверхности земли. 7.7. Срок хранения отводов не должен превышать одного года. По истечении этого срока отводы проверяют на соответствие требованиям настоящего стандарта. 7.8. Предприятие-изготовитель гарантирует заказчику качество и основные размеры отводов, установленные настоящим стандартом, при условии соблюдения требований к погрузке, разгрузке, транспортированию и хранению. 7.9. Каждый отвод, отгружаемый с предприятия-изготовителя, должен сопровождаться документом, удостоверяющим его качество и содержащим следующие данные: наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель отводов; наименование предприятия-изготовителя отводов; наименование заказчика; условное обозначение отвода; порядковый номер каждого отвода по журналу гибочных работ; химический состав металла отвода; механические свойства металла отвода; эквивалент по углероду металла отвода; величина гарантируемого гидравлического давления отвода; обозначение стандарта или технических условий па трубу, из которой изготовлен отвод. 8. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 8.1. Вставки с углом поворота от 3 до 90° и диаметром от 219 до 1420 мм должны монтироваться из оптимального числа отводов в соответствии с табл. 1-6 приложения к стандарту. Обрезка прямых концов отводов при монтаже вставок не допускается. 8.2. Монтаж вставки из двух и более отводов выполняют путем последовательного набора их по направлению движения продукта по трубопроводу, начиная с отводов с большими углами изгиба. Каждый последующий отвод приваривают к предыдущему маркированным прямым концом, а первый отвод-к трубопроводу.. 8.3. Угол вставки должен соответствовать сумме углов гибки отводов, составляющих вставку, и проектному углу поворота магистрального трубопровода. ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое Вставки для трубопроводов диаметром 219-1420 мм Оптимальное число отводов диаметром 219-1420 мм, изготовляемых с углами гибки в соответствии с табл. 2, из которых комплектуют вставки с углом от 3 до 90°, приведено в табл. 1-6. Пример записи вставки видя А с углом 15°, состоящей из двух отводов с углом гибки по 6° и одного отвода с углом гибки 3°: А 15° = 6° Х 2 + 3°. Для вставок с углом, кратным 1°, число отводов должно быть таким же, как и для вставок с углом, кратным 3°, в соответствии с табл. 1-6. Таблица 1 Вставки из отводов с углом гибки, кратным 3°, для трубопроводов диаметром 219, 273, 325 и 377 мм Угол вставки Состав отводов типа 1 для вставки вида А Число отводов в вставке Длина вставки, м 3° 3° 6 6 9 9 12 12 15 15 1 9,8 18 18 21 21 24 24 27 27 30° 27° + 3° 33 27 + 6 36 27 + 9 39 27 + 12 42 27 + 15 2 19,6 45 27 + 18 48 27 + 21 51 27 + 24 54 27  2 57° 27°  2 + 3° 60 27  2 + 6 63 27  2 + 9 66 27  2 + 12 69 27  2 + 15 3 29,4 72 27  2 + 18 75 27  2 + 21 78 27  2 + 24 81 27  3 84° 27°  + 3° 87 27  + 6 4 39,2 90 27  + 9 Таблица 2 Вставки из отводов с углом гибки, кратным 3°, для трубопроводов диаметром 426 мм Угол вставки Состав отводов типа 1 для вставки вида А Число отводов в вставке Длина вставки, м 3° 3° 6 6 9 9 12 12 1 9,8 15 15 18 18 21 21 24° 21° + 3° 27 21 + 6 30 21 + 9 33 21 + 12 2 19,6 36 21 + 15 39 21 + 18 42 21  2 45° 21°  2 + 3° 48 21  2 + 6 51 21  2 + 9 54 21  2 + 12 3 29,4 57 21  2 + 15 60 21  2 + 18 63 21  3 66° 21°  3 +3° 69 21  3 + 6 72 21  3 + 9 75 21  3 + 12 4 39,2 78 21  3 + 15 81 21  3 + 18 84 21  4 87° 21°  4 + 3° 5 49 90 21  4 + 6 Таблица 3 Вставки из отводов с углом гибки, кратным 3°, для трубопроводов диаметром 530 мм Угол вставки Состав отводов типа 1 для вставки вида А Число отводов в вставке Длина вставки, м 3° 3° 6 6 9 9 1 11,6 12 12 15 15 18 18 21° 18° + 3° 24 18 + 6 27 18 + 9 2 23,2 30 18 + 12 33 18 + 15 36 18  2 39° 18°  2 + 3° 42 18  2 + 6 45 18  2 + 9 3 34,8 48 18  2 + 12 51 18  2 + 15 54 18  3 57° 18°  3 + 3° 60 18  3 + 6 63 18  3 + 9 4 46,4 66 18  3 + 12 69 18  3 + 15 72 18  4 75° 18°  4 + 3° 78 18  4 + 6 81 18  4 + 9 5 58 84 18  4 + 12 87 18  4 + 15 90 18  5 Таблица 4 Вставки из отводов с углом гибки, кратным 3°, для трубопроводов диаметром 720 и 820 мм Угол вставки Состав отводов типа 1 для вставки вида А Число отводов в вставке Длина вставки, м Состав отводов типа 2 для вставки вида Б Число отводов в вставке Длина вставки, м Состав отводов типов 3 и 1 для вставки вида В Число отводов в вставке Длина вставки, м 3° 3° 3°  6 6 1 11,6 6 1 11,6  9 9 9  12 12° 1 23,2 12° 9° + 3° 15 15 9 + 6 2 23,2 12° + 3° 18 18 9  2 12 + 6 2 23,2 21 12 + 9 24 21° 9° 2 + 3° 12  2 24 9  2 + 6 3 34,8 24° + 3° (1) 27 9  3 12° 2 + 3° 24 + 6 (1) 2 34,8 12  2 + 6 3 34,8 24 + 9 (1) 30° 9° 3 + 3° 12  2 + 9 33 9  3 + 6 4 46,4 12  3 24° + 12° 36 9  4 24 + 15 24 + 18 2 46,4 39° 9° 4 + 3° 12° 3 + 3° 24 + 21 42 9  4 + 6 5 58 12  3 + 6 4 46,4 24  2 45 9  5 12  3 + 9 12  4 48° 9° 5 + 3° 24° 2 + 3° (1) 51 9  5 + 6 6 69,6 12° 4 + 3° 24  2 + 6 (1) 3 58 54 9  6 12  4 + 6 5 58 24  2 + 9 (1) 12  4 + 9 57° 9° 6 + 3° 12  5 24° 2 + 12° 60 9  6 + 6 7 81,2 24  2 + 15 63 9  7 24  2 + 18 3 69,6 12° 5 + 3° 24  2 + 21 66° 9° 7 + 3° 12  5 + 6 6 69,6 24  3 69 9  7 + 6 8 92,8 12  5 + 9 72 9  8 12  6 24° 3 + 3° (1) 24  3 + 6 (1) 4 81,2 75° 9° 8 + 3° 12° 6 + 3° 24  3 + 9 (1) 78 9  8 + 6 9 104,4 12  6 + 6 7 81,2 81 9  9 12  6 + 9 12  7 24° 3 + 12° 84° 9° 9 + 3° 24  3 + 15 4 92,8 87 9  9 + 6 10 116 12° 7 + 3° 8 92,8 24  3 + 18 90 9  10 12  7 + 6 Примечание. В табл. 46 в скобках указан угол гибки отвода I типа. Таблица 5 Вставки из отводов с углом гибки, кратным 3°, для трубопроводов диаметром 1020 мм Угол вставки Состав отводов типа 1 для вставки вида А Число отводов в вставке Длина вставки, м Состав отводов типа 2 для вставки вида Б Число отводов в вставке Длина вставки, м Состав отводов типов 1 и 3 для вставки вида В Число отводов в вставке Длина вставки, м 3° 3° 3°  6 6 1 11,6 6 1 11,6  9 9 9  12 12° 1 23,2 12° 9° + 3° 15 15 9 + 6 2 23,2 12° + 3° 18 18 9  2 12 + 6 2 23,2 21 12 + 9 21° 9° 2 + 3° 12  2 21° + 3° (1) 24 9  2 + 6 3 34,8 21 + 6 (1) 2 34,8 27 9  3 21 + 9 (1) 12° 2 + 3° 12  2 + 6 3 34,8 30° 9° 3 + 3° 12  2 + 9 21° + 12° 33 9  3 + 6 4 46,4 12  3 21 + 15 36 9  4 21 + 18 2 46,4 21  2 12° 3 + 3° 39° 9° + 3° 12  3 + 6 4 46,4 42 9  4 + 6 5 58 12  3 + 9 21° 2 + 3° (1) 45 9  5 12  4 21  2 + 6 (1) 3 58 21  2 + 9 (1) 48° 9° 5 + 3° 12° 4 + 3° 51 9  5 + 6 6 69,6 12  4 + 6 5 58 21° 2 + 12° 54 9  6 12  4 + 9 21  2 + 15 12  5 21  2 + 18 21  3 57° 9° 6 + 3° 60 9  6 + 6 7 81,2 12° 5 + 3° 63 9  7 12  5 + 6 6 69,6 21° 3 + 3° (1) 12  5 + 9 21  3 + 6 (1) 4 81,2 66° 9° 7 + 3° 12  6 21  3 + 9 (1) 69 9  7 + 6 8 92,8 72 9  8 12° 6 + 3° 21° 3 + 12° 75° 9° 8 + 3° 12  6 + 6 7 81,2 21  3 + 15 78 9  8 + 6 9 104,4 12  6 + 9 21  3 + 18 4 92,8 81 9  9 12  7 21  4 84° 9° 9 + 3° 87 9  9 + 6 10 116 12° 7 + 3° 8 92,8 21° 4 + 3° (1) 5 104,4 90 9  10 12  7 + 6 21  4 + 6 (1) Таблица 6 Вставки из отводов с углом гибки, кратным 3°, для трубопроводов диаметром 1220 и 1420 мм Угол вставки Состав отводов типа 1 для вставки вида А Число отводов в вставке Длина вставки, м Состав отводов типа 2 для вставки вида Б Число отводов в вставке Длина вставки, м Состав отводов типа 3 и 1 для вставки вида В Число отводов в вставке Длина вставки, м 3° 3° 1 11,6 3°  6 6 6 1 11,6  9 9° 1 32,2 9° 6° + 3° 2 23,2 12 12 6  2 15 9° + 3° 15° 6° 2 + 3° 3 34,8 9 + 6 2 23,2 18 6  3 9  2 15° + 3° (1) 2 34,8 15 + 6 (1) 21° 6° 3 + 3° 4 46,4 24 6  4 9° 2 + 3° 9  2 + 6 3 34,8 15° + 9° 27° 6° 4 + 3° 5 58 9  3 15 + 12 2 46,4 30 6  5 15 + 2 9° 3 + 3° 33° 6° 5 + 3° 6 69,6 9  3 + 6 4 46,4 15° 2 + 3° (1) 36 6  6 9  4 15  2 + 6 (1) 3 58 39° 6° 6 + 3° 7 81,2 42 6  7 9° 4 + 3° 15° 2 + 9° 9  4 + 6 5 58 15  2 + 12 3 69,6 45° 6° 7 + 3° 8 92,8 9  5 15  3 48 6  8 51° 6° 8 + 3° 9 104,4 9° 5 + 3° 15° 3 + 3° (1) 54 6  9 9  5 + 6 6 69,6 15  3 + 6 (1) 4 81,2 9  6 57° 6° 9 + 3° 10 116 60° 6  10 15° 3 + 9° 9° 6 + 3° 15  3 + 12 4 92,8 63° 6° 10 + 3° 11 127,6 9  6 + 6 7 81,2 15  4 66 6  11 9  7 15° 4 + 3° (1) 5 104,4 69° 6° 11 + 3° 12 139,2 15  4 + 6 (1) 72 6  12 9° 7 + 3° 9  7 + 6 8 92,8 15° 4 + 9° 75° 6° 12 + 3° 13 150,8 9  8 15  4 + 12 5 116 78 6  13 15  5 9° 8 + 3° 9 104,4 81° 6° 13 + 3° 14 162,4 9  8 + 6 15° 5 + 3° (1) 6 127,6 84 6  14 9  9 15  5 + 6 (1) ° 6° 14 + 3° 15 174 9° 9 + 3° 10 116 15° 5 + 9° 6 139,2 6  15 9  9 + 6 15  5 + 12 9  10 15  6 |  |
| --- | --- | --- |