|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ОБОЙНЫЕ КРУГЛЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 4033-63 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ОБОЙНЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round coat nails. Construction and dimensions ГОСТ 4033-63 Дата введения 01.07.64 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры обойных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Диаметр стержня d Длина гвоздя l 1,6 12 16 2,0 20 Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 20 мм: Гвоздь 2×20 ГОСТ 4033-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Технические требования на гвозди-по ГОСТ 283-75. 3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении. (Введен дополнительно, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гвоздей Размер гвоздей, d×l, мм Масса 1000 гвоздей, кг 1,6×12 0,180 1,6×16 0,213 2,0×20 0,462 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР ИСПОЛНИТЕЛИ К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 571 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4033-48 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 283-75 2 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1356. 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88). |  |
| --- | --- | --- |