|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГОСТ7798-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры Hexagon bolts, product grade B. Construction and dimensions Дата введения01.07.72 1. Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84. (Измененная редакция, Изм. № 4). 2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2-6). 3. Резьба-по ГОСТ 24705. Сбег и недорез резьбы-по ГОСТ 27148. Концы болтов-по ГОСТ 12414. (Измененная редакция, Изм. № 5). 3а. Радиус под головкой-по ГОСТ 24670. 36. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля-по ГОСТ 1759.1. 3в. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контроля-по ГОСТ 1759.2. 3а- 3в. (Введены дополнительно, Изм. № 4). 4. (Исключен, Изм. № 4). 5. Варианты исполнения головки устанавливает изготовитель. 5а. Допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части стержня d1 приблизительно равным среднему диаметру резьбы. (Введен дополнительно, Изм. № 3). 5б. Допускается для нанесения знаков маркировки изготавливать болты исполнений 1 и 2 с лункой на торцевой поверхности головки с размерами, не снижающими прочность головки, при этом глубина лунки должна быть не более 0,4 k. (Введен дополнительно, Изм. № 5). 6. Технические требования-по ГОСТ 1759.0. 7. (Исключен, Изм. № 2). 8. Масса болтов указана в приложении 1. Таблица 1 Номинальный диаметр резьбыd 6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 Шаг крупный 1 125 15 175 2 25 3 35 4 45 5 резьбы мелкий - 1 125 15 2 3 Диаметр стержня d1 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48 Размер «под ключ» S 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 55 65 75 Высота головкиk 40 53 64 75 88 100 120 125 140 150 170 187 225 260 300 Диаметр описанной окружности е не менее 109 142 176 199 228 262 296 330 373 396 452 509 608 713 826 dw не менее 87 115 145 165 192 220 248 277 314 332 380 427 511 599 694 hw не менее 015 020 025 не более 06 08 Диаметр отверстия в стержне d3 16 20 25 32 40 50 63 80 Диаметр отверстия в головке d4 Н15 20 25 32 40 50 Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 js15 20 28 35 40 45 50 60 65 70 75 85 95 115 130 150 Примечания: 1. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. 2. Допускается изготавливать болты с размерами, указанными в приложении 2. Таблица 2 мм Длина Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 при номинальном диаметре резьбы d (знаком  отмечены болты с резьбой на всей длине стержня) болта 6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 l l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b l1 b 8 -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 10  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 12  12  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (18) 14  14  14  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 16  16  16  15  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - (22) 18 18 18  18  17  17  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - 25 21 18 21  21  20  20  19  -  -  - - - - - - - - - - - - - - (28) 24 18 24 22 24  23  23  22  22  -  -  - - - - - - - - - - - - 30 26 18 26 22 26  25  25  24  24  24  -  - - - - - - - - - - - - (32) 28 18 28 22 28 26 27  27  26  26  26  25  -  - - - - - - - - - - 35 31 18 31 22 31 26 30 30 30  29  29  29  28  28  -  - - - - - - - - (38) 34 18 34 22 34 26 33 30 33  32  32  32  31  31  -  - - - - - - - - 40 36 18 36 22 36 26 35 30 35 34 34  34  34  33  33  32  -  - - - - - - 45 41 18 41 22 41 26 40 30 40 34 39 38 39  39  38  38  37  36  - - - - - - 50 46 18 46 22 46 26 45 30 45 34 44 38 44 42 44  43  43  42  41  40  - - - - 55 51 18 51 22 51 26 50 30 50 34 49 38 49 42 49 46 48  48  47  46  45  -  - - 60 56 18 56 22 56 26 55 30 55 34 54 38 54 42 54 46 53 50 53  52  51  50  48  - - 65 61 18 61 22 61 26 60 30 60 34 59 38 59 42 59 46 58 50 58 54 57  56  55  53  - - 70 66 18 66 22 66 26 65 30 65 34 64 38 64 42 64 46 63 50 63 54 62 60 61  60  58  58  75 71 18 71 22 71 26 70 30 70 34 69 38 69 42 69 46 68 50 68 54 67 60 66 66 65  63  63  80 76 18 76 22 76 26 75 30 75 34 74 38 74 42 74 46 73 50 73 54 72 60 71 66 70  68  68  (85) 81 18 81 22 81 26 80 30 80 34 79 38 79 42 79 46 78 50 78 54 77 60 76 66 75  73  73  90 86 18 86 22 86 26 85 30 85 34 84 38 84 42 84 46 83 50 83 54 82 60 81 66 80 78 78  78  (95) - - 91 22 91 26 90 30 90 34 89 38 89 42 89 46 88 50 88 54 87 60 86 66 85 78 83  83  100 - - 96 22 96 26 95 30 95 34 94 38 94 42 94 46 93 50 93 54 92 60 91 66 90 78 88  88  (105) - - - - 101 26 100 30 100 34 99 38 99 42 99 46 98 50 98 54 97 60 96 66 95 78 93 90 93  110 - - - - 106 26 105 30 105 34 104 38 104 42 104 46 103 50 103 54 102 60 101 66 100 78 98 90 98  (115) - - - - 111 26 110 30 110 34 109 38 109 42 109 46 108 50 108 54 107 60 106 66 105 78 103 90 103 102 120 - - - - 116 26 115 30 115 34 114 38 114 42 114 46 113 50 113 54 112 60 111 66 110 78 108 90 108 102 (125) - - - - 121 26 120 30 120 34 119 38 119 42 119 46 118 50 118 54 117 60 116 66 115 78 113 90 113 102 130 - - - - 126 32 125 36 125 40 124 44 124 48 124 52 123 56 123 60 122 66 121 72 120 84 118 96 118 108 140 - - - - 136 32 135 36 135 40 134 44 134 48 134 52 133 56 133 60 132 66 131 72 130 84 128 96 128 108 150 - - - - 146 32 145 36 145 40 144 44 144 48 144 52 143 56 143 60 142 66 141 72 140 84 138 96 138 108 160 - - - - 156 32 155 36 155 40 154 44 154 48 154 52 153 56 153 60 152 66 151 72 150 84 148 96 148 108 170 - - - - 166 32 165 36 165 40 164 44 164 48 164 52 163 56 163 60 162 66 161 72 160 84 158 96 158 108 180 - - - - 176 32 175 36 175 40 174 44 174 48 174 52 173 56 173 60 172 66 171 72 170 84 168 96 168 108 190 - - - - 186 32 185 36 185 40 184 44 184 48 184 52 183 56 183 60 182 66 181 72 180 84 178 96 178 108 200 - - - - 196 32 195 36 195 40 194 44 194 48 194 52 193 56 193 60 192 66 191 72 190 84 188 96 188 108 220 - - - - - - 215 49 215 57 214 57 214 61 214 65 213 69 213 73 212 79 211 85 210 97 208 109 208 121 240 - - - - - - 235 49 235 57 234 57 234 61 234 65 233 69 233 73 232 79 231 85 230 97 228 109 228 121 260 - - - - - - 255 49 255 57 254 57 254 61 254 65 254 69 253 73 252 79 251 85 250 97 248 109 248 121 280 - - - - - - - - 275 57 274 57 274 61 274 65 273 69 273 73 272 79 271 85 270 97 268 109 268 121 300 - - - - - - - - 295 57 294 57 294 61 294 65 293 69 293 73 292 79 291 85 290 97 288 109 288 121 Примечания: 1. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется. 2. Болты, для которых значения b расположены над ломаной линией, допускается изготавливать с длиной резьбы до головки. Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d=12 мм, с размером «под ключ» S=18 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия: Болт М12-6g60.58 (S18) ГОСТ 7798-70 То же, исполнения 2, с размером «под ключ» S=19 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм: Болт 2М121,25-6g60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы Длина болта Теоретическая масса 1000 шт. болтов кг при номинальном диаметре резьбы d мм l мм 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48 8 4306 8668 - - - - - - - - - - - - - 10 4712 9394 1668 - - - - - - - - - - - - 12 5118 10120 1782 - - - - - - - - - - - - 14 5524 10850 1896 2789 - - - - - - - - - - - 16 5930 11570 2010 2948 4398 - - - - - - - - - - 18 6336 12300 2123 3112 4621 6554 - - - - - - - - - 20 6742 13020 2237 3276 4845 6849 9581 - - - - - - - - 22 7204 13520 2351 3440 5069 7144 9952 - - - - - - - - 25 7871 14840 2522 3686 5405 7587 10510 1333 - - - - - - - 28 8537 16330 2692 3932 5740 8029 11060 1402 - - - - - - - 30 8981 17120 2852 4096 5964 8324 11430 1448 1930 - - - - - - 32 9426 17910 2943 4259 6187 8619 11800 1494 1986 2370 - - - - - 35 10090 19090 3128 4534 6524 9062 12360 1563 2070 2469 3406 - - - - 38 10760 20280 3318 4800 6859 9504 12920 1632 2154 2569 3533 - - - - 40 11200 21070 3436 4978 7125 9799 13290 1678 2210 2635 3618 4748 - - - 45 12310 23040 3745 5422 7730 10570 14210 1794 2350 2801 3730 5009 - - - 50 13420 25020 4053 5867 8335 11360 15240 1909 2490 2967 4041 5269 8345 - - 55 14530 26990 4362 6311 8939 12150 16240 2037 2631 3133 4253 5530 8721 1304 - 60 15640 28970 4670 6755 9544 12940 17240 2160 2789 3299 4465 5790 9098 1356 - 65 16760 30940 4979 7199 10150 13730 18240 2284 2938 3488 4677 6051 9474 1407 2009 70 17870 32910 5287 7644 10750 14520 19240 2407 3088 3665 4911 6311 9850 1458 2076 75 18980 34890 5596 8088 11360 15310 20240 2530 3237 3843 5136 6597 10230 1509 2143 80 20090 36860 5904 8533 11960 16100 21240 2650 3386 4021 5361 6875 10610 1561 2211 85 21200 38840 6213 8977 12570 16890 22240 2777 3536 4198 5586 7152 10980 1612 2278 90 22310 40810 6521 9420 13170 17680 23240 2901 3685 4376 5810 7430 11410 1663 2345 95 - 42790 6830 9864 13780 18470 24240 3024 3834 4554 6035 7708 11810 1715 2412 100 - 44760 7138 10310 14380 19260 25240 3147 3983 4732 6260 7985 12210 1766 2479 105 - - 7447 10750 14990 20050 26240 3271 4133 4909 6485 8263 12610 1826 2546 110 - - 7755 11200 15590 20840 27230 3394 4282 5087 6710 8541 13010 1880 2614 115 - - 8063 11640 16200 21630 28230 3518 4431 5265 6935 8818 13410 1934 2690 120 - - 8372 12090 16800 22420 29230 3641 4581 5442 7160 9096 13810 1989 2760 125 - - 8680 12530 17400 23210 30230 3764 4730 5620 7385 9374 14210 2043 2831 130 - - 8989 12970 18010 24000 31230 3888 4879 5798 7610 9652 14610 2098 2903 140 - - 9606 13860 19220 25580 33230 4135 5178 6153 8060 10210 15410 2207 3045 150 - - 10218 14750 20430 27160 35230 4381 5476 6508 8501 10760 16210 2315 3187 160 - - 10838 15640 21640 28740 37230 4628 5775 6864 8959 11320 17010 2424 3329 170 - - 11458 16530 22850 30320 39230 4875 6074 7219 9409 11880 17800 2533 3471 180 - - 12068 17420 24060 31900 41230 5122 6372 7575 9859 12430 18600 2642 3614 190 - - 12688 18310 25270 33380 43230 5369 6671 7930 10310 12990 19400 2751 3756 200 - - 13308 19190 26470 35060 45220 5615 6970 8286 10760 13540 20200 2860 3898 220 - - - 20970 22890 38220 49220 6109 7567 8996 11660 14650 21800 3077 4182 240 - - - 22750 31310 41380 53220 6603 8164 9708 12560 15760 23400 3295 4466 260 - - - 24520 33760 44540 57220 7096 8761 10420 13460 16870 25000 3513 4751 280 - - - - 36150 47690 61220 7590 9359 11130 14360 17980 26600 3730 5035 300 - - - - 38570 50850 65220 8083 9956 11840 15260 19100 28200 3948 5319 (Измененная редакция Изм. № 5) ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное Дополнительные требования отражающие потребности народного хозяйства Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d 10 12 12 22 Размер «под ключ» S 17 19 22 32 Диаметр описанной окружности е не менее 187 209 239 350 dw не менее 155 172 201 295 Длина 10 Теоретическая масса 1810 - - - болта 12 1000 шт. болтов 1924 - - - l 14 (исполнение 1) 2038 2975 - - 16 с крупным шагом 2152 3134 4652 - 18 резьбы кг 2265 3298 4875 - 20 2379 3462 5009 - 22 2493 3626 5323 - 25 2664 3872 5659 - 28 2834 4118 5994 - 30 2948 4282 6218 1806 32 3085 4445 6441 1862 35 3270 4720 6778 1946 38 3455 4986 7113 2030 40 3578 5164 7379 2086 45 3887 5608 7984 2226 50 4195 6053 8589 2366 55 4504 6497 9193 2507 60 4812 6941 9798 2665 65 5121 7385 10400 2814 70 5429 7830 11000 2964 75 5738 8274 11610 3113 80 6046 8719 12210 3262 85 6355 9163 12820 3412 90 6663 9606 13420 3561 95 6972 10050 14030 3710 100 7280 10500 14630 3859 105 7589 10940 15240 4009 110 7897 11390 15840 4158 115 8205 11830 16450 4307 120 8514 12280 17050 4457 125 8822 12720 17650 4606 130 9131 13160 18260 4755 140 9748 14050 19470 5054 150 10360 14940 20680 5352 160 10980 15830 21890 5651 170 11600 16720 23100 5950 180 12210 17610 24310 6247 190 12830 18500 25520 6547 200 13450 19380 26720 6846 220 - 21160 29140 7443 240 - 22940 31560 8040 260 - 24710 33980 8637 280 - - 36400 9235 300 - - 38820 9832 ПРИЛОЖЕНИЕ 2(Введено дополнительно Изм. № 5 измененная редакция Изм. № 6). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ И. Н. Недовизий, канд. техн. наук; Б. М. Ригмант; В. И. Мокринский, канд. техн. наук 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 04.03.70 № 270 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84 4. ВЗАМЕН ГОСТ 7798-62 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД на который дана ссылка Номер пункта Обозначение НТД на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 1759.0-87 6 ГОСТ 24670-81 3а ГОСТ 1759.1-82 3б ГОСТ 24705-81 3 ГОСТ 1759.2-82 3в ГОСТ 27148-86 3 ГОСТ 12414-66 3 6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94) 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., марте 1981г., марте 1985 г., марте 1989 г., июле 1995 г. (ИУС 3-74, 6-81, 6-85, 6-89, 9-95) |  |
| --- | --- | --- |