|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8955-75* (СТ СЭВ 3303-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ Основные размеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Straight long sockets. Basic dimensions ГОСТ 8955-75* (CTСЭВ 3303-81) Взамен ГОСТ 8955-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) la. Муфты должны изготовлять двух исполнений: 1- с правой резьбой; 2- с право-левой резьбой. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3303-81. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 1. Основные размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Исполнение 1 Исполнение 2 Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты. Размеpы в мм Условный Масса без покрытия, кг, не более* проход Dу Резьба d L Число ребер Вариант по ГОСТ 8944-75 1 2 8 G1/4-В 27 2 0,034 0,036 10 G3/8-В 30 2 0,044 0,047 15 G1/2-В 36 2 0,074 0,079 20 G3/4-В 39 2 0,108 0,111 25 G 1-В 45 4 0,173 0,173 32 G 11/4-В 50 4 0,245 0,245 40 G 11/2-В 55 4 0,342 0,296 50 G 2-В 65 6 0,560 0,506 (65) G 21/2-В 74 6 0,780 0,703 (80) G 3-В 80 6 1,000 1,010 (100) G 4-B 94 6 1,975 1,805 * Для справок. Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. 2. Муфты с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Прямой длинной муфты исполнения 1 без покрытия с Dу = 40 мм: Муфта длинная 1-40 ГОСТ 8955-75 То же, с цинковым покрытием: Муфта длинная 1-Ц-40 ГОСТ 8955-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |