|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 1146-80 (СТ СЭВ 2328-80) ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ Конструкция и размеры Raised countersunk head wood screws. Construction and dimensions ГОСТ 1146-80 (СТ СЭВ 2328-80) Дата введения 1982-01-01 1. Настоящий стандарт распространяется на шурупы с потайной головкой с диаметром стержня от 1,6 до 10 мм. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 2328-80. Требования настоящего стандарта являются обязательными. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструкция и размеры шурупов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. ________________ * Размеры для справок. Таблица 1 мм Диаметр резьбы d (пред. откл. h14) 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 Внутренний диаметр резьбы d2, не более 1,1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,5 4,2 5,6 7,0 Шаг резьбы Р (пред, откл. ± 0,2 Р) 0,8 1 1,25 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3,5 4,5 Диаметр головки D 3,0 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 9,2 11,0 14,5 18,0 Высота головки без сферы К, не более 0,96 1,2 1,5 1,65 1,93 2,2 2,5 3 4 5 Высота сферы f 0,4 0,5 0,6 0,75 0,9 1 1,25 1,5 2 2,5 Радиус сферы R1 3,4 4,2 5,4 6,0 6,8 8 9,4 12 15 19 Номер крестообразного шлица - 0 1 2 3 4 Диаметр крестообразного шлица m, не более - 2,3 3,0 3,3 4,4 4,8 5,4 7,3 8,7 11,2 Глубина крестообразного шлица h, не более - 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 3,1 3,5 5,0 6,1 Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц. не более - 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,4 4,0 5,5 6,8 не менее - 1,3 1,6 1,9 2,0 2,3 2,9 3,5 5,0 6,3 Таблица 2 мм Длина шурупа l Диаметр шурупа d 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 7 - - - - - - - 10 - - - - - 13 - - - 16 - - - - (18) - - Стандартные длины - - 20 - - - - (22) - - - - 25 - - - - 30 - - - - - 35 - - - - - - 40 - - - - - - 45 - - - - - - - 50 - - - - - - 60 - - - - - - 70 - - - - - - - 80 - - - - - - - 90 - - - - - - - 100 - - - - - - - Примечание. Длины шурупов, заключенные в скобках, применять не рекомендуется. Пример условного обозначения шурупа исполнения 1, диаметром d= 3 мм, длиной l = 20 мм из низкоуглеродистой стали, без покрытия Шуруп 1-3×20 ГОСТ 1146-80 То же, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления хроматированным Шуруп 1-3×20.016 ГОСТ 1146-80 То же, исполнения 2, из коррозионностойкой стали, без покрытия Шуруп 2-3×20.2 ГОСТ 1146-80 (Измененная редакция, Изм. № 2). 3. Шлицы прямые-по ГОСТ 24669, крестообразные-по ГОСТ 10753. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3а. Диаметр гладкой части стержня d1 должен быть не менее диаметра под накатку резьбы или не превышать номинального значения наружного диаметра резьбы шурупа. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 4. Технические требования-по ГОСТ 1147. 5. Теоретическая масса шурупов указана в приложении 1. 6. Допускается при необходимости обеспечения взаимозаменяемости для применения в изделиях, спроектированных до 1 января 1980 г., по согласованию с потребителем изготовлять шурупы с допусками по приложению 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное МАССА СТАЛЬНЫХ ШУРУПОВ Длина шурупа l, мм Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг  при номинальном диаметре резьбы d, мм 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 7 0,10 0,16 0,24 - - - - - - - 10 0,14 0,21 0,33 0,48 0,67 - - - - - 13 0,17 0,27 0,42 0,61 0,85 1,10 1,72 - - - 16 - 0,33 0,51 0,74 1,02 1,33 2,09 - - - 18 - - 0,57 0,83 1,14 1,49 2,33 3,35 - - 20 - - 0,63 0,92 1,26 1,64 2,57 3,69 - - 22 - - 0,69 1,01 1,38 1,80 2,81 4,04 - - 25 - - 0,78 1,14 1,55 2,03 3,18 4,56 - - 30 - - - 1,36 1,85 2,41 3,78 5,42 - - 35 - - - - 2,14 2,80 4,39 6,29 - - 40 - - - - 2,44 3,18 4,99 7,16 - - 45 - - - - -, 3,57 5,60 8,02 - - 50 - - - - - 3,95 6,20 8,89 15,83 - 60 - - - - - 4,72 7,41 10,62 18,88 - 70 - - - - - - 8,62 12,35 21,93 - 80 - - - - - - - 14,08 24,98 39,04 90 - - - - - - - 15,81 28,04 43,79 100 - - - - - - - 17,54 31,09 48,53 Примечание. Для определения массы шурупов из латуни массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное ДОПУСКИ ДЛЯ ШУРУПОВ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ПО СИСТЕМЕ ЕСДП СЭВ и ОСТ Поля допусков по ЕСДП СЭВ по системе ОСТ h14 В7 js17 СМ10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. Г. Вильде, Р. В. Жирова, Т. М. Хлопунова, Т. Е. Юрченко 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.80 № 3274 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2328-80 4. ВЗАМЕН ГОСТ 1146-70 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 1147-80 4 ГОСТ 10753-86 3 ГОСТ 24669-81 3 6. Проверен в 1990 г. Постановлением Госстандарта от 29.03.91 № 406 снято ограничение срока действия 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1981 г., марте 1991 г. (ИУС 3-82, 6-91) |  |
| --- | --- | --- |