|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШАЙБЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ от 0 до 650°С Типы и основные размеры ГОСТ 9065-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШАЙБЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО 650°С Типы и основные размеры Washers for flanged connections with medium temperature from 0 to 650°С. Types and main dimensions ГОСТ 9065-75* Взамен ГОСТ 9065-69 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. № 794 срок введения установлен с 01.01.76 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.12.85 № 4667 срок действия продлен до 01.01.96 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на шайбы подкладные для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650°С. Стандарт не распространяется на фланцевые соединения объектов, подведомственных Госгортехнадзору СССР, с условным давлением Ру менее 4 МПа (40 кгс/см2). (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d 10 12 16 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 Внутренний диаметр d1 (пред откл. по Н12) 11 13 17 21 23 25 28 31 37 43 50 Наружный диаметр d2 (пред. откл. по h14) 18 24 30 37 34 44 50 56 66 78 90 Толщина шайбы s (пред. откл по h14) 2,5 4 5 6 10 Фаска с 0,5 1,0 1,6 2,0 Допускаемое смещение оси отверстия 0,5 0,6 0,7 Продолжение мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 Внутренний диаметр d1 (пред откл. по Н12) 54 58 62 66 70 74 78 82 92 102 112 122 127 142 162 Наружный диаметр d2 (пред. откл. по h14) 95 100 110 115 120 126 132 138 155 174 190 208 215 242 276 Толщина шайбы s (пред. откл по h14) 10 12 14 16 Фаска с 2,0 3,0 4,0 Допускаемое смещение оси отверстия 0,8 0,9 1,0 1,2 Примечания: 1. Шайбы с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять. 2. При изготовлении шайб методом штамповки предельные отклонения по внутреннему диаметру-по H14, по наружному диаметру-по h14, толщине шайб-по стандартам на исходный материал. 3. Шайбы допускается изготовлять без фаски или со округлением кромок радиусом, равным размеру с. Пример условного обозначения шайбы для шпильки с диаметром резьбы М48 из стали марки 20, категории III, группы качества 4, с покрытием 0,2, толщиной 9 мкм: Шайба 48.20.III.4.029 ГОСТ 9065-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Масса шайб приведена в справочном приложении 1. 4. Технические требования-по ГОСТ 20700-75. 5. (Исключен, Изм. № 2). ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Номинальный диаметр резьбы шпильки, мм Теоретическая масса 1000 шт. шайб,  кг Номинальный диаметр (размер резьбы шпильки), мм Теоретическая масса 1000 шт. шайб,  кг 10 4,20 60 508,57 12 6,27 64 546,35 16 9,41 68 585,20 20 22,87 72 640,64 22 24,44 76 838,25 24 32,30 во 910,69 27 52,85 90 1177,18 30 66,99 100 1713,76 36 110,40 110 2031,47 42 156,52 120 2447,49 48 344,96 125 2595,48 52 376,31 140 3784,70 56 408,79 160 4921,30 (Измененная редакция, Изм. № 1). Приложение 2 справочное. (Исключено, Изм. № 2). |  |
| --- | --- | --- |