|  | ГОСТ 9544-93 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации 2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование национального органа по сертификации Республика Беларусь Белстандарт Республика Кыргызстан Кыргызстандарт Республика Молдова Молдовастандарт Российская Федерация Госстандарт России Республика Таджикистан Таджикстандарт Туркменистан Туркменглавгосинспекция 3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95 4 ВЗАМЕН ГОСТ 9544-75 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ Нормы герметичности затворов Pipeline gate valves-rates of gates sealibility ГОСТ 9544-93 Дата введения 01.01.95 1. Настоящий стандарт распространяется на все виды запорной трубопроводной арматуры на номинальное давление PN от 0,1 МПа и устанавливает нормы герметичности затворов и требования к проведению испытаний на герметичность и может быть использован для сертификации. Стандарт не распространяется на специальную арматуру и арматуру с электромагнитным приводом. Требования настоящего стандарта являются обязательными. 2. Испытания на герметичность затворов арматуры необходимо проводить в соответствии с табл. 1. Таблица 1 Номинальный размер (условный проход) DN, мм Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) Испытание затвора на герметичность а) вода-давление 1,1 PN или б) воздух давлением 0,6 МПа 0,05 МПа Вода -давление 1,1 PN 3. Испытания на герметичность затвора следует проводить после закрытия запорного органа способом, предусмотренным в технических условиях на конкретный вид арматуры. 4. Направление подачи среды при испытаниях на герметичность затвора зависит от конструкции запорной арматуры и указывается в технических условиях на конкретный вид арматуры. 5. Минимальная продолжительность испытания на герметичность затвора приведена в табл. 2. Таблица 2 Номинальный размер DN, мм Минимальная продолжительность испытания, с Уплотнение металл по металлу Неметаллическое уплотнение 15 15 30 15 60 30 120 60 6. Максимально допустимые значения протечек при приемосдаточных испытаниях по классам герметичности указаны в табл. 3 Таблица 3 Максимально допустимые протечки Класс герметичности А В С D Нет видимых протечек 0,0006 см3/мин  DN (вода) 0,0018 см3/мин  DN (вода) 0,006 см3/мин  DN (вода) 0,018 см3/мин  DN (воздух) 0,18 см3/мин  DN (воздух) 1,8 см3/мин  DN (воздух) Примечания: 1. Класс герметичности для запорной арматуры указывают в технических условиях на конкретный вид арматуры. 2. Значения протечек соответствуют случаю истечения в атмосферу. 3. При определении протечек номинальный диаметр принимать в миллиметрах. 7. Испытательную среду выбирают в зависимости от назначения арматуры, и она должна соответствовать: вода-ГОСТ 2874, воздух кл.0 ГОСТ 17433. Температура испытательной среды-от 5 до 40С. 8. Погрешность измерений протечек не должна превышать:  0,01 см3/мин-для протечек 0,1 см3/мин;  5%-для протечек  0,1 см3/мин. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 2874-82 7 ГОСТ 17433-80 7 |  |
| --- | --- | --- |