|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАДВИЖКИ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОСТ 9698-86 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАДВИЖКИ Основные параметры Gate valves. Main parameters ГОСТ 9698-86 Дата введения 01.01.88 Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру-задвижки на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/см2) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм. Стандарт соответствует СТ СЭВ 4366-83 в части основных параметров задвижек для магистральных нефте-и газопроводов (см. справочное приложение). 1. Основные параметры задвижек должны соответствовать указанным в табл. 1-3. В таблицах указан максимально возможный температурный диапазон применения задвижек. Фактический диапазон температур на конкретное изделие указывается в нормативно-технической документации. Таблица 1 Задвижки стальные (ОКП 37 4100) Условное давление Рy, МПа (кгс/см2) Условный проход Dу, мм Температура рабочей среды, К (°С) Тип присоединения к трубопроводу Масса***, кг, не более 0,16(1,6) 1400* От +213 (-60) до +838 (+565) Фланцевое; под приварку 3100 1600* 4580 0,25(2,5) 1400 - 1600 0,4(4,0) 800 1000 1037 1485 1200 2723 0,63(6,3) 50 - 80* 21,5 100* 23,0 150* 43,0 200* 56,0 250* 85,0 300* 116 350* 150 400 273 500 412 600 540 800* - 1,0(10,0) 150 70 200 105 250 130 300 185 400* 323 500* 555 600* 1330 800* 3440 1000* 5160 1,6(16,0) 50 57 80 70 100 87 125* 89 150 121 200 193 250 290 300 440 350* 460 400 675 500 1260 600 1940 800 - 1000 5950** 1200 7035** 2,5(25,0) 80 - 100 74 150 140 200 230 250 249 300 475 400 - 500 1600** 600 5250** 700 - 800 5800** 1000 - 1200 12800** 4,0(40,0) 50 35 80 50 100 90 150 150 200 325 250 365 300 560 350* 610 400 840** 500 600 1725 7000 6,3(63) 50 50 80 87 100 230 150 268 200 324 250 345 300 - 350 - 400 1480 500 2320 700 - 800 - 1000 - 1200* 2690** 8,0(80,0) 250 Под приварку 621 300 754 350 - 400 2565 500 2832 700 6390** 800 7000** 1000 11000** 1200 15000** 10,0(100) 50 Фланцевое; под приварку - 80 - 100 290** 150 535** 200 430 250 615** 300 - 400 - 500 - 16,0(160) 15 Муфтовое 2,2 20 3,5 25 3,78 40 9,38 50 Фланцевое; под приварку 74 80 130 100 185 150 430 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 800 - 25,0(250) 50 - 100 150 200 250 300 400 * При новом проектировании не применять. ** Масса задвижек с электроприводом. *** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации. Таблица 2 Задвижки чугунные (ОКП 37 2100) Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) Условный проход Dy, мм Температура рабочей среды, К (°С) Тип присоединения к трубопроводу Масса***, кг, не более 0,16(1,6) 800 От +258 (-15) до +573 (+300) Фланцевое 1768 1000 2378 1200 4605** 0,25(2,5) 500* 595 600* 930 800* 1050** 1000* 2680 1200* 2720** 1400* 5035** 1600* 6640** 2000* 13740** 0,4(4,0) 40* 4,0 50* 6,5 65* 9,5 80* 12 200* 130 250* 180 300* 246 400* 445 0,63(6,3) 50* 20 80* 34 100* 43 150* 76 1,0(10) 50 20 80 36 100 47 125 60 150 90 200 144 250 210 300 272 350* 344 400 521 500* 840 600* 1115 800* 1130 900* - 1000* 4420 1200* 7590 1400* 9685 1600* 10025 1,6(16) 50 От +233 (-40) до +573 (+300) 18 80 32 100 44 2,5(25) 100 57 150 - 200 - 250 - * При новом проектировании не применять. ** Масса задвижек с электроприводом. *** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации. Таблица 3 Задвижки из цветных металлов и сплавов (ОКП 37 1100) Условное давление Ру, Мпа (кгс/см2) Условный проход Dy, мм Температура рабочей среды, К (°С) Тип присоединения к трубопроводу Масса**, кг, не более 1,6(16) 15 До +473 (+200) Муфтовое 0,3 20 0,4 25 0,7 32 0,9 40 1,5 50 2,0 50 Фланцевое 28 40 56 80 100 150 108 200 140 2,5(25) 15* Муфтовое 1,0 20* 1,2 25* 1,7 32* 2,35 40* 2,9 50* 3,6 50 Фланцевое; под приварку 14,0 80 22,0 100 60 150 64 200 92 250 105 300 151 4,0(40) 15 Муфтовое; фланцевое - 20 25 32 40 50 * При новом проектировании не применять. ** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации. Примечание. В технически обоснованных случаях допускается проектирование задвижек на рабочее давление. 2. Задвижки должны изготовляться в следующих исполнениях: с ручным управлением; с электроприводом в нормальном или взрывоопасном исполнении; с гидроприводом. Допускается изготовление задвижек с пневмоприводом. 3. В табл. 1 и 2 масса указана для задвижек фланцевых с ручным управлением, за исключением задвижек, имеющих конкретный тип присоединения, указанный в таблице. Массу задвижек других исполнений указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа. 4. Климатические исполнения и условия эксплуатации задвижек должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 и указываться в технических условиях на задвижки конкретного типа. 5. Класс герметичности в затворе устанавливают в соответствии с ГОСТ 9544-75 и указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа. 6. Количественные значения показателей надежности задвижек должны соответствовать указанным в ГОСТ 27000-86. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Информационные данные о соответствии ГОСТ 9698-86 СТ СЭВ 4366-83. Таблица 1 ГОСТ 9698-86 соответствует таблице СТ СЭВ 4366-83 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Власов (руководитель темы); В. В. Шпаков; Р. И. Хасанов; Г. И. Севастянихин; С. А. Махмутов; В. И. Катылевская. 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 № 3573 3. ВЗАМЕН ГОСТ 9698-77 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения ГОСТ 15150-69 4 ГОСТ 9544-75 5 ГОСТ 27000-86 6 5. Переиздание. Ноябрь 1987 г. |  |
| --- | --- | --- |